## Slide 1: Simulador do Processador MIPS em C++

## Slide 2: Histórico de revisões
Revisão | Data | Responsável | Descrição
0.1 | 04/2016 | Rubens Liz | Primeira versão
Observação: Este material foi produzido por pesquisadores do Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos (LEDS – Laboratory of Embedded and Distributed Systems) da Universidade do Vale do Itajaí e é destinado para uso em aulas ministradas por seus pesquisadores.

## Slide 3: Introdução
Objetivo
  Compreender o funcionamento da busca, decodificação e execução de instruções no processador MIPS.

## Slide 4: Introdução
Bibliografia
  PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Abstrações e tecnologias computacionais. In: ______. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014. cap. 2, p. 58-179. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/B9788535235852000020>. Acesso em: 14 mar. 2016.
  PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Computer abstractions and technology. In: ______. Computer organization and design: the hardware/software interface. 5. ed. Amsterdan: Morgan Kauffman, 2014. cap. 1, p. 60-175.
  Edições anteriores
    Patterson e Hennessy (2005, cap. 3)
    Patterson e Hennessy (2000, cap. 3)

## Slide 5: Simulador - visão geral
mips_definitions.h
  Definições (máscaras, offsets, opcode, funct)
  Struct (mips_instruction)
mips.h
  Atributos
  Interface
mips.cpp
  Implementação

## Slide 6: Simulador – mips_definitions.h
Definições
  Número de registradores
  #define N_REG 32
  Quantidade de posições na memória de dados
  #define DATA_MEM_SIZE 1024
  Número do registrador $ra
  #define REG_RA 0x1F

## Slide 7: Simulador – mips_definitions.h
Definições
  Máscaras
  #define MASK_5 0x1F
  #define MASK_6 0x3F
  #define MASK_16 0xFFFF
  #define MASK_26 0x3FFFFFF
  Offsets
  #define OP_OFFSET 26
  #define RS_OFFSET 21
  #define RT_OFFSET 16
  #define RD_OFFSET 11
  #define SHAMT_OFFSET 6

## Slide 8: Simulador – mips_definitions.h
Definições
  Opcode
  #define RTYPEOP 0x0
  #define ADDI 0x8
  #define LW 0x23
  #define SW 0x2B
  Funct
  #define ADD 0x20
  #define SUB 0x22

## Slide 9: Simulador – mips_definitions.h
Struct
  struct mips_instruction{
  unsigned int ins;
  unsigned int op_code;
  unsigned int rs;
  unsigned int rt;
  unsigned int rd;
  unsigned int shamt;
  unsigned int funct;
  short immediate_16bits;
  unsigned int immediate_26bits;
  };

## Slide 10: Simulador – mips.h
Atributos
  Banco de registradores
  int RegFile[N_REG];
  Memória de dados
  int *DataMem;
  Memória de instruções
  unsigned int *InsMem;
  Program counter
  unsigned int pc;
  Quantidade de instruções
  unsigned int num_ins;

## Slide 11: Simulador – mips.h
Métodos
  Converte uma string para um hexadecimal
  unsigned int string_to_hex(string);
  Inicia todos os registradores em 0, exceto o PC
  void init_Reg(void);
  Aloca memória dinamicamente para instruções e dados
  void alloc_InsMem(string);
  void alloc_DataMem(void);

## Slide 12: Simulador – mips.h
Métodos
  Carrega um arquivo hexadecimal para a memória
  void load_InsMem(string);
  void load_DataMem(string);
  load_InsMem("rom.hex");
  load_DataMem("ram.hex");
  Imprime o valor dos registradores e da memória de dados
  void reg_output(void);
  void data_output(unsigned int);

## Slide 13: Simulador – mips.h
Métodos
  Inicia simulação
  void start_simulation(void);
  while (((next_pc-0x00400000)/4) != this->num_ins){
  this->pc = next_pc;
  //Busca instrução
  mips_ins.ins = this->get_instruction(this->pc);
  //Decodifica
  mips_ins = this->decode_instruction(mips_ins);
  //Executa
  next_pc= this->execute(mips_ins);
  }

## Slide 14: Simulador – main.cpp
  int main(){
  mips *simulador = new mips();
  simulador->init_Reg();
  simulador->load_InsMem("rom.hex");
  simulador->load_DataMem("ram.hex");
  simulador->start_simulation();
  simulador->~mips();
  return 0;
  }

## Slide 15: Simulador – main.cpp
Fluxograma

## Slide 16: Simulador – mips.cpp
Fluxograma

## Slide 17: Simulador – mips.cpp
Busca Instrução
  unsigned int get_instruction(unsigned int);
  get_instruction(unsigned int pc){
  return this->InsMem[((pc-0x00400000)/4)];
  }

## Slide 18: Simulador – mips.cpp
Busca Instrução
...
0x00400010
0x0040000c
0x00400008
0x00400004
0x00400000
Memória de instrução
PC =>
Addr = 0x00400008

## Slide 19: Simulador – mips.cpp
Busca Instrução
...
0x00400010
0x0040000c
0x00400008
0x00400004
0x00400000
Memória de instrução
PC =>
Addr = 0x00400008
Addr = 0x00400008 – 0x00400000
Addr = 0x00000008

## Slide 20: Simulador – mips.cpp
Busca Instrução
...
0x00400010
0x0040000c
0x00400008
0x00400004
0x00400000
Memória de instrução
PC =>
Addr = 0x00400008
Addr = 0x00400008 – 0x00400000
Addr = 0x00000008
Addr = 0x00000008 ÷ 4
Addr = 0x00000002

## Slide 21: Simulador – mips.cpp
Busca Instrução
...
0x00400010
0x0040000c
0x00400008
0x00400004
0x00400000
Memória de instrução
PC =>
Addr = 0x00400008
Addr = 0x00400008 – 0x00400000
Addr = 0x00000008
Addr = 0x00000008 ÷ 4
Addr = 0x00000002
Instruction = InsMem[Addr]

## Slide 22: Simulador – mips.cpp
Decodifica Instrução
  mips_instruction decode_instruction(mips_instruction);
  decode_instruction(mips_instruction mips_ins){
  mips_ins.op_code = 0;
  mips_ins.rs = 0;
  mips_ins.rt = 0;
  mips_ins.rd = 0;
  mips_ins.shamt = 0;
  mips_ins.funct = 0;
  mips_ins.immediate_16bits = 0;
  mips_ins.immediate_26bits = 0;
  return mips_ins;
  }

## Slide 23: Simulador – mips.cpp
Decodifica Instrução
  Formato R, I e J
mips_ins.op_code = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100
imediato
op
rs
rt
imediato
op
rs
rt
rd
shamt
funct
op

## Slide 24: Simulador – mips.cpp
Decodifica Instrução
  Formato R, I e J
mips_ins.op_code = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100
imediato
op
rs
rt
imediato
op
mips_ins.op_code = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100 >> 26
mips_ins.op_code = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000
rs
rt
rd
shamt
funct
op

## Slide 25: Simulador – mips.cpp
Decodifica Instrução
  Formato R, I e J
mips_ins.op_code = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100
imediato
op
rs
rt
imediato
op
mips_ins.op_code = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100 >> 26
mips_ins.op_code = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000
mips_ins.op_code = mips_ins.ins >> OP_OFFSET;
rs
rt
rd
shamt
funct
op

## Slide 26: Simulador – mips.cpp
Decodifica Instrução
  Formato R, I e J
mips_ins.rs = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100
imediato
op
rs
rt
imediato
op
mips_ins.rs = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100 >> 21
mips_ins.rs = 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 1000
rs
rt
rd
shamt
funct
op

## Slide 27: Simulador – mips.cpp
Decodifica Instrução
  Formato R, I e J
mips_ins.rs = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100
imediato
op
rs
rt
imediato
op
mips_ins.rs = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100 >> 21
mips_ins.rs = 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 1000
Máscara = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111
AND
rs
rt
rd
shamt
funct
op

## Slide 28: Simulador – mips.cpp
Decodifica Instrução
  Formato R, I e J
mips_ins.rs = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100
imediato
op
rs
rt
imediato
op
mips_ins.rs = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100 >> 21
mips_ins.rs = 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 1000
Máscara = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111
AND
mips_ins.rs = (mips_ins.ins >> RS_OFFSET) & MASK_5;
rs
rt
rd
shamt
funct
op
mips_ins.rs = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000

## Slide 29: Simulador – mips.cpp
Decodifica Instrução
  Formato R, I e J
mips_ins.immediate_16bits = 0010 0001 0000 1000 0000 0000 0000 0100
imediato
op
rs
rt
imediato
op
Máscara = 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111
AND
mips_ins.immediate_16bits = mips_ins.ins & MASK_16;
rs
rt
rd
shamt
funct
op
mips_ins.immediate_16bits = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100

## Slide 30: Simulador – mips.cpp
Decodifica Instrução
  mips_ins.op_code = mips_ins.ins >> OP_OFFSET;
  mips_ins.rs = (mips_ins.ins >> RS_OFFSET) & MASK_5;
  mips_ins.rt = (mips_ins.ins >> RT_OFFSET) & MASK_5;
  mips_ins.rd = (mips_ins.ins >> RD_OFFSET) & MASK_5;
  mips_ins.shamt = (mips_ins.ins >> SHAMT_OFFSET) & MASK_5;
  mips_ins.funct = mips_ins.ins & MASK_6;
  mips_ins.immediate_16bits = mips_ins.ins & MASK_16;
  mips_ins.immediate_26bits = mips_ins.ins & MASK_26;

## Slide 31: Simulador – mips.cpp
Executa Instrução
  unsigned int execute(mips_instruction);
  //R-format
  if (mips_ins.op_code == RTYPEOP) {
  switch (mips_ins.funct) {
  case ADD:
  break;
  default:
  printf("Instrucao nao encontrada!\n");
  exit(1);
  break;
  }
  //I or J-format
  }

## Slide 32: Simulador – mips.cpp
Executa Instrução
  //I or J-format
  }else{
  switch (mips_ins.op_code) {
  case ADDI:
  break;
  default:
  printf("Instrucao nao encontrada!\n");
  exit(1);
  break;
  }
  }

## Slide 33: Simulador – mips.cpp
Executa Instrução
  Implementando a instrução ADDI
ADDI opcode = 001000
addi $s0, $s0, 10
imediato
rs
rt
op

## Slide 34: Simulador – mips.cpp
Executa Instrução
  Implementando a instrução ADDI
ADDI opcode = 001000
addi $s0, $s0, 10
imediato
rs
rt
op
RegFile[mips_ins.rt] = RegFile[mips_ins.rs] + mips_ins.immediate_16bits;
Não esqueça de retornar PC+4. (return this->pc+4;)

## Slide 35: Simulador – mips.cpp
Executa Instrução
  Acessando a memória de dados
  get_DataMem(unsigned int addr){
  addr = addr -0x10010000;
  return this->DataMem[addr/4];
  }
  set_DataMem(unsigned int addr,int value){
  addr = addr -0x10010000;
  this->DataMem[addr/4]=value;
  }

## Slide 36: Simulador – mips.cpp
Executa Instrução
  Implementando a instrução SW
LW opcode = 100011, SW opcode = 101011
  lw $t7, 8 ($s0)
sw $t7, 8 ($s0)
imediato
rs
rt
op

## Slide 37: Simulador – mips.cpp
Executa Instrução
  Implementando a instrução SW
LW opcode = 100011, SW opcode = 101011
  lw $t7, 8 ($s0)
sw $t7, 8 ($s0)
imediato
rs
rt
op
Case LW:
addr = (RegFile[mips_ins.rs] + mips_ins.immediate_16bits);
RegFile[mips_ins.rt] = get_DataMem(addr);
Não esqueça de retornar PC+4. (return this->pc+4;)

## Slide 38: Simulador – mips.cpp
Executa Instrução
  Implementando a instrução SW
LW opcode = 100011, SW opcode = 101011
  lw $t7, 8 ($s0)
sw $t7, 8 ($s0)
imediato
rs
rt
op
Case SW:
addr = (RegFile[mips_ins.rs] + mips_ins.immediate_16bits);
set_DataMem(addr, RegFile[mips_ins.rt]);
Não esqueça de retornar PC+4. (return this->pc+4;)

## Slide 39: Exercício 1
Implementar a pseudo-instrução LA (LUI e ORI)
LUI opcode = 001111 ORI opcode = 001101
  lui $t0, 0x000001001 ori $t0, $t1, 0
imediato
rt
op
Não esqueça de retornar PC+4. (return this->pc+4;)
imediato
rs
rt
op
rs
rt
imediato
op
Formato I

## Slide 40: Exercício 2 – Exportar código do MARS
Como exportar a memória de instrução utilizando o simulador MARS
  Abra o arquivo “exemplo.asm” no MARS
  Execute o programa (f3)
  Selecione File->Dump Memory (ctrl+d)
  Escolha o segmento .text e o formato Hexadecimal Text
  Salve como rom.hex

## Slide 41: Exercício 2 – Exportar código do MARS
Como exportar a memória de dados utilizando o simulador MARS
  Abra o arquivo “exemplo.asm” no MARS
  Execute o programa (f3)
  Selecione File->Dump Memory (ctrl+d)
  Escolha o segmento .data e o formato Hexadecimal Text
  Salve como ram.hex